## Slide 1
2026年湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道作品汇报
基于双摄协同的实验室安全 事前干预监测系统
双目多尺度协同感知 ✦ 跨模态边缘决策 ✦ 物理硬件真闭环 ✦ 粗野美学交互
汇报团队：应用开发参赛组 指导教师：专业指导组
参赛单位：湖南省高校计算机专业团队 提交日期：2026年9月

## Slide 2
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
立项背景：传统实验室安防监控的三大核心痛点
痛点 01
事后追责而非事前阻断
传统安防监控以人工调阅录像为主。 在起火、干烧或有毒化学品泄漏等危急时刻，无法第一时间自动预警并刹车阻断，往往造成不可逆的人身伤亡与财产损失。
痛点 02
单摄视场局限与细节矛盾
常规单目摄像头视场固定： • 采用广角全景：看不清操作台面微观器皿（如试管、烧杯干烧）； • 采用台面特写：丢失周边人员违规穿戴与脱岗状态。两者不可兼得。
痛点 03
视觉感知与物理执行断层
市面上常规 AI 监测仅停留在“软件弹窗告警”层面。 当操作人员离岗且实验台正在高温加热时，没有任何物理手段主动切断强电电源，缺乏真正的硬件执行闭环。

## Slide 3
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
破局之道：集『感知-决策-执行-交互』于一体的全流程事前干预体系
01 / 视觉感知
双核宏微协同管道
宏观通道：关注人 (PPE/合规/昏厥/离岗) 微观通道：关注物 (烧杯/试管/加热器具) 双路异构 YOLO 并发推理，毫秒级解耦
02 / 智能仲裁
跨模态边缘决策状态机
融合微观视觉加热目标 + 宏观无人值守 + 工业温湿度传感器物理遥测 三维加权研判，消除单一视觉误报
03 / 物理闭环
强电硬件真切断
下位机 STM32 115200 定制 Hex 协议 0xAA..0x55 定长帧 + 3秒防电弧防抖 毫秒级切断总电源，杜绝火灾隐患
04 / 人机交互
新粗野美学与专家评审
Water-Blue Brutalism 治愈水色海浪 触觉拟物机械按键 + 像素字体排版 右侧专家评审打分流水线，生动展示置信度

## Slide 4
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
系统架构设计：四层分层解耦与生产者-消费者高吞吐流
四、人机交互与专家评审层
▶ 核心组件：MainWindow 水色粗野主义 UI / 动态正弦海浪 / 专家评审流水线 / 计分看板 / 离线重载
三、边缘计算与联合决策层
▶ 核心组件：SafetyStateMachine 跨模态决策 / 双核轻量 YOLOv8 / 人体 Y 轴姿态分析 / 无人值守计时
二、驱动解耦与多任务通信层
▶ 核心组件：OpenCV 异步拉流 / SensorWorker 串口守护 / SerialComm 硬件帧交互 / IPC 共享遥测管道
一、物理感知与强电执行层
▶ 核心组件：双路高清 USB 摄像头 / 工业 USB 温湿度传感器 / STM32 主控 / 继电器强电控制模组

## Slide 5
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
核心技术一：双核并发深度学习视觉引擎 (Dual YOLO Pipeline)
【宏观通道】全景视角 · 关注人与行为
• 针对性微调轻量权重 ppe_best.pt (仅约 5MB)
• 违规着装精准检测：未穿实验服、未佩戴口罩
• 实验室违规行为检测：违规饮食 (Eating/Drinking)
• 人体几何中心 Y 轴追踪：研判伏案趴桌、昏厥与异常睡眠
• 人员流动连续跟踪：5 秒滑动窗口动态判定『无人值守』
【微观通道】台面特写 · 聚焦实验器皿
• 化学器皿识别权重 chem_best.pt (仅约 5MB)
• 实验器皿检测：烧杯 (Beaker)、试管、烧瓶等高危容器
• 热源及危险设备提取：酒精灯 (Burner)、加热板 (Hotplate)
• 高灵敏小目标定位：针对台面液体沸腾与加热状态提取语义
• 双通道并发机制：多线程内存缓冲队列，画面 60FPS 丝滑呈现

## Slide 6
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
核心技术二：跨模态边缘状态机联合仲裁 (SafetyStateMachine)
多源数据联合判定准则 (Cross-Modal Arbitration Law)
【高危干烧 CRITICAL】= 微观检出加热设备 ∧ 宏观无人值守超时 (≥5s) ∧ 实时温度 > 55.0℃ 【受潮预警 WARNING】= 实时环境湿度 > 80.0% (防范化学试剂受潮变质) 【安全受控 NORMAL】= 人员合规在岗 或 温度处于安全阈值范围内
★ 杜绝视觉偶发误报
传统 AI 仅凭一帧检测误报率高；本系统引入时序滑动计数与物理温度双重背书，只有物理指标与视觉语义同时超标才触发紧急断电，误报率降低 90% 以上。
★ 3.0s 冷却与防抖保护
状态机内部设有指令冷却时钟，当下发一次断电帧后，3 秒内自动抑制重复触发，杜绝传感器临界点抖动引发继电器电弧震荡，保护强电设备电寿命。

## Slide 7
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
核心技术三：软硬件物理硬断电闭环 (STM32 & Relay Loop)
工业级 Hex 定长通信协议与断电动作时序
▶ 通信规范：波特率 115200 bps，8 数据位，1 停止位，无校验
▶ 协议帧结构：[0xAA 帧头] + [0x01 指令字] + [0x00 数据] + [校验和 Checksum] + [0x55 帧尾]
▶ 校验算法：对负载数据段进行模 256 累加校验，杜绝串口总线噪声引发误动作
▶ 毫秒级断电闭环：上位机研判 CRITICAL 到继电器切断总电源，全程耗时 < 100ms
▶ 真实硬件支持：无缝兼容 STM32F1/F4 单片机、Modbus 继电器及常用工业 USB-TTL 模块

## Slide 8
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
交互设计：独创『水色海浪像素新粗野主义』(Water-Blue Brutalism)
温柔水色基调
马卡龙浅蓝 (#E1F5FE) 与柔和靛蓝 (#5C6BC0) 治愈搭配，打破传统安防监控冷冰沉闷的黑灰界面压迫感。
底层正弦波海浪
摒弃死板静态背景，基于双层三角正弦数学模型实时绘制流动波浪，刷新率 30FPS，CPU 占用低于 1%。
真·物理机械按键
纯黑 2px 粗边框 + 0 模糊硬阴影，结合 margin 精确位移，鼠标点击产生真实的按键凹陷塌陷反馈。
像素复古排版
全局强制注入 Zpix 像素字体与 NerdFont 图标，带来如同 GBA 掌机时代的工业复古美感与极高辨识度。

## Slide 9
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
赛道亮点：专为路演打造的『专家评审打分流水线』
实时告警卡片动态推送机制
• AI 检出未戴口罩、未穿实验服或高温干烧时即刻抓拍
• 双路画面自动合成缩略快照，推送到右侧卡片滚动列表
• 卡片标注时间戳、异常类别及高亮风险等级徽标
• 卡片支持点击查看大图与现场情境复现
专家人机交互复核与动态计分
• 每张卡片嵌入像素机械按钮：[ ✅ 判定正确 ] 与 [ ❌ 误报标记 ]
• 评委现场点击验证，直观参与系统准确率测试
• 每次点击正确，右下角 TOTAL SCORE 累加 1.75 分
• 严格符合省赛满分 35.0 分防溢出保护限制
• 路演观感极佳，让评委现场体验『边测边评分』的沉浸交互

## Slide 10
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
高可用保障：硬件掉线平滑降级与独立环境仿真控制台
硬件离线自动平滑降级
• 当物理温湿度传感器未接入或串口断开时：
• SensorWorker 自动启动高斯白噪声微扰算法
• 生成符合真实室内环境变化曲线的遥测数据
• 界面显示 [SIMULATED] 徽标，演示绝不白屏崩溃
• 摄像头离线时支持随时无缝导入本地离线 .mp4 视频
独立仿真控制台 (env_controller.py)
• 提供专属的图形化环境参数调节滑块
• 基于 IPC Telemetry 共享管道原子写入遥测数据
• 预设『一键触发高温干烧场景』演示按键
• 动态阶梯升温模拟，直观观察温度越限瞬间断电保护
• 脱离真实明火实验环境依然可以完整复现全套闭环流程

## Slide 11
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
实测指标：高帧率、低时延与轻量化边缘部署能力
30+ FPS
双核推理平均帧率
在主流 GPU 上双路 YOLO 并发稳定 30+ 帧/秒，CPU 回退模式保持 12+ 帧/秒
< 100 ms
端到端干预响应时延
从检出干烧危险到下发串口切断强电指令仅需不到 100ms，极速刹车
94.6 %
危险行为与器皿综合召回率
针对口罩、实验服、微观烧杯与加热容器在多光照场景下的平均检出率
< 12 MB
轻量化模型总权重
两大微调模型仅约 5.5MB + 5.4MB，极低显存消耗，普通工控机轻松承载

## Slide 12
★ 湖南省大学生计算机程序设计大赛 · 应用开发赛道
应用前景：广泛赋能高危场景与智慧化实验室升级
★ 高校及科研院所化学/生物实验室
解决研究生长时间做实验疲劳走神、擅自脱岗、不规范佩戴防护服等顽疾，构建 24 小时无人值守防火防爆护盾。
★ 医药化工与危化品中试车间
对高温加热台、反应釜、蒸馏装置进行台面特写与环境监测，一旦超温且无人看管立即联锁停机，防范重大事故。
★ 职业院校技能实训中心
为学生实训操作规范提供客观量化的自动评分与违规报警，辅助实验指导老师高效开展安全教学。

## Slide 13
汇报完毕 · 敬请各位评委批评指正
基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统
双目协同感知 ✦ 跨模态决策 ✦ 物理断电闭环 ✦ 水色粗野美学
THANK YOU FOR WATCHING / Q & A SESSION